## Slide 1
IOT (Internet Of Things)
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts
Tema : Dibidang perkebunan
Rancangan Bangun Sistem Perlindungan dan Pemeliharaan Tanaman

## Slide 2
1741720180
YESSY NINDI
1741720105
IZMIR TA’IS
1741720177
SERILDA WAHYU
YULI DWI
1741720165
Anggota Kelompok :

## Slide 3: Perangkat yang digunakan
NodemCu
Micro USB cable
PC/Laptop
Software Arduino IDE
Kabel Jumper
Sensor Ultrasonik
Sensor suhu
Sensor cahaya
1 LED RGB
1 LED 2Pin Kuning
LCD

## Slide 4: Cara Kerja
Jika terdapat hewan yang mendekat terhadap area perkebunan maka sensor ultrasonic akan berjalan dan memberikan informasi jaraknya.
Jika suhu diperkebunan rendah maka LED biru yang akan menyala, sedangkan apabila suhu diperkebunan tinggi maka LED merah yang akan menyala dan mengeluarkan informasi ke serial monitor.
Jika cahaya dalam perkebunan terlalu terang maka LED putih yang menyala, apabila cahaya diperkebunan gelap maka LED kuning yang akan menyala mengeluarkan informasi ke serial monitor.
Jika kondisi dalam perkebunan suhunya tinggi dan cahaya terang maka LED merah akan menyala , sedangkan jika suhu dalam perkebunan rendah dan cahaya gelap maka LED akan mati.

## Slide 5: Rancangan Fritzing

## Slide 6: Rancangan NodeMCU dan Module pada Breadboard
NodeMCU | Sensor DHT11
3V3 | VCC
D8 | Data
GND | GND
NodeMCU | Sensor LDR
Vin | VCC
AO | AO
- | D0
GND | GND
NodeMCU | LED
D0 | RGB Biru
D3 | Kuning
D4 | RGB Merah
D7 | RGB Hijau
NodeMCU | LCD I2C
Vin | VCC
GND | GND
D1 | SCL
D2 | SDA
NodeMCU | Sensor HCSR-04
3V3 | VCC
GND | GND
D5 | Trig
D6 | Echo

## Slide 7: TERIMA KASIH